| Inspektionsprotokoll über die jährlichen Prüfungen der Tanktechnik im Rahmen des Instandhaltungskonzepts* Für die Durchführung der jährlichen Prüf- Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten ist die zugehörige Prüfanweisung zu beachten. |
| --- |
| Nr. | Ergebnis der Prüfungen, Inspektionen und Messungen | R | Ja | Nein | nv | x |
| 1 | Zapfsäulen ZP ____; ZP ____; ZP ____; ZP ____; ZP ____; ZP ____; ZP ____; ZP ____; ZP ____; ZP ____; ZP ____; Zapfpunkte der geprüften Säulen eintragen. Prüfumfang nach Angaben des Auftragsgebers bzw. Disponenten. | R |  |  |  |  |
| 1.1 | Zapfventile tropfenfrei und sauber, Schaugläser einwandfrei? Sichtkontrolle |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Zapfschläuche einwandfrei? Sichtkontrolle auf einwandfreien Zustand: Einbindung i.O., keine Knicke oder Risse, soweit vorhanden Abrisskupplung i.O.; Messung der Ableitfähigkeit < 1 MΩ | R |  |  |  |  |
| 1.3 | Schlauchrückholung oder Federmaste einwandfrei? Sicht-/Zugkontrolle | R |  |  |  |  |
| 1.4 | Display in Ordnung? Sichtkontrolle: Summier-Zähler, Preis-/Literanzeige ok, keine Segmentfehler |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Elektronische Einrichtung und Zapfsäulenbeleuchtung in Ordnung? Sichtkontrolle |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Säulen-Verkleidung und Schlösser in Ordnung? Sichtkontrolle auf sicherheitsrelevante Mängel |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Beschilderung und Aufkleber in Ordnung? Sichtkontrolle: einwandfreier Zustand, vollständig und aktuell | R |  |  |  |  |
| 1.8 | Elektrische Kabel und Leitungen sitzen fest, Kabelverschraubungen i.O.? Sichtkontrolle; bei Zweifel Zugprüfung | R |  |  |  |  |
| 1.9 | Motorschutzeinrichtung korrekt eingestellt? Vorsicherung geprüft? 3C Druckkapselung vorhanden Sichtprüfungen – Abschaltzeit ist nicht zu prüfen – TE-Zeit! | R |  |  |  |  |
| 1.10 | Keilriemen-Zustand und Riemenspannung kontrolliert? Sichtkontrolle verschleiß; Messung Ableitfähigkeit < 1 MΩ | R |  |  |  |  |
| 1.11 | Dichtheit innerhalb Zapfsäule? Sichtkontrolle: keine Tropfenbildung oder Feuchtigkeit in der Zapfsäule | R |  |  |  |  |
| 1.12 | Säulenwanne vorhanden und sauber? Ablauf der Bodenwanne frei? Sichtkontrolle |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Wellrohre / Zustand einwandfrei? Sichtkontrolle |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Eichplomben und Eichdaten vorhanden und unversehrt? Nächste fällige Eichung: ___________________ |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Gasrückführung in Ordnung? Kontrolle Fehlermeldung ÜGR: Anzeige je nach System Zapfsäule/Kasse/DOMS/… Hinweis: die Prüfung der Flammdurchschlagsicherung ist hierbei mit abgedeckt: siehe Inspektionsanweisung zu 1.15 | R |  |  |  |  |
| Nr. | Ergebnis der Prüfungen, Inspektionen und Messungen | R | Ja | Nein | nv | x |
| 1.16 | Tankautomat Sichtkontrolle auf einwandfreien Zustand | R |  |  |  |  |
| 1.17 | Dialog mit Zentralsteuerung bzw. Kasse ok? TA kontrolliert |  |  |  |  |  |
| 2 | Behälter und -zubehör Mängel möglichst mit Fotos für nachfolgende Reparatur dokumentieren |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Domschachtabdeckung in Ordnung? Funktionskontrolle: Abdeckung öffnen: Stoßdämpfer, Scharniere |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Verschraubte Domdeckel vorhanden? Nummer/Bezeichnung von Tanks notieren: ____; ____; ____; ____; |  |  |  |  |  |
| 2.3 | VAL-Trichter vorhanden? Nummer/Bezeichnung von Tanks notieren: ____; ____; ____; ____; |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Domschächte tiefer als 1,25 m? Evtl. zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Schacht-Bez.: ____; ____; ____; ____; |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Domschacht in Ordnung? Sichtkontrolle: Armaturen-Abdichtung, Domkragen, Beschilderung, Durchführung dicht |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Wasser entfernt: ____ (Anzahl Domschächte); ca. __________ l gesamt |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Rohrleitungen in Ordnung? Sichtprüfung bei Unklarheit „Gummihammertest“ |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Fernfüllschacht / Verteilerschacht in Ordnung? Sichtkontrolle: Dicht und sauber, Durchführungen in Ordnung |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Wasser entfernt: ____ Fernfüllschacht, ____ Verteilerschacht; ca. __________ l gesamt |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Leckanzeige ok? Funktionsprobe: Durchfluss; Sichtkontrolle: Beschilderung, Gesamtzustand |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Wassernachweis an Behältern durchgeführt? Peildaten an Kasse prüfen und/oder Wasserpasten-Probe mit Peilstab |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Grenzwertgeber von Tank geprüft? Messung | R |  |  |  |  |
| 2.13 | Blitzschutzanlage ok? Sichtkontrolle (falls vorhanden): Schutz-/Potentialausgleich angebracht und festsitzend | R |  |  |  |  |
| 2.14 | Gaspendelung ok? Sichtprüfung: Lochscheibe oder Ventil in Abluftmast vorhanden |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Elektrostatische Ableitung der QSS-ASS Messung | R |  |  |  |  |
| 2.16 | Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) Sichtkontrolle auf einwandfreien Zustand, Schutzstrom plausibel, elektrische Trennstücke auch an Zapfsäulen vorhanden | R |  |  |  |  |
| 2.17 | Altölanlage in Ordnung? Sichtkontrolle: sauberer Zustand, bei Bedarf Funktionsprobe |  |  |  |  |  |
| Nr. | Ergebnis der Prüfungen, Inspektionen und Messungen | R | Ja | Nein | nv | x |
| 3 | Tanktechnik, Elektrik und MSR-Technik |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Elektrische Anlage für Tanktechnik ist betriebssicher und funktionsfähig? Optischer Gesamtzustand ist in Ordnung | R |  |  |  |  |
| 3.2 | Schaltschrank in Ordnung? Sichtkontrolle: Verschlossen, Kabel unversehrt, Leitungen festsitzend | R |  |  |  |  |
| 3.3 | FI-Schalter der Tanktechnik kontrolliert? Unter Bemerkungen notieren, falls Messung nicht möglich, weil Kasse am gleichen FI-Schalter angeschlossen ist | R |  |  |  |  |
| 3.4 | Anlagen-Aus kontrolliert? Funktionsprüfung | R |  |  |  |  |
| 3.5 | Sonde von Abscheider-Nr....... Nr....... Nr....... einwandfrei? Sichtkontrolle | R |  |  |  |  |
| 4 | Separate Beauftragungen – nachstehende Arbeiten sind nur auszuführen, wenn beauftragt! Nachstehende Liste kann unvollständig sein – Zusatzleistungen sind mit dem Disponenten vorab zu klären. Bei Ja/Nein-Feldern im TeRt: Nichtzutreffendes streichen“ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Zapfsäulen: Filter-Tausch/-Reinigung durchgeführt? Filter stark verschmutzt an ZP: ____; ____; ____; ____; ____; ____; |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Zapfsäulen: Gasrückführung gem. 21. BImSchV gemessen? Separates Prüfprotokoll erstellt: ja/nein |  |  |  |  |  |
| 4.3 | AdBlue-Säule-Inspektion/-Instandhaltung: Separates Prüfprotokoll erstellt: ja/nein |  |  |  |  |  |
| 4.4 | AdBlue-Tank-Kontrolle kontrolliert? Separates Prüfprotokoll erstellt: ja/nein |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Separate Gaswarnanlage kontrolliert? Separates Prüfprotokoll erstellt: ja/nein | R |  |  |  |  |
| 4.6 | Abscheider-Kontrolle - Separates Prüfprotokoll erstellt: ja/nein |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Abscheider-Kontrolle: Prüfbuch eingesehen: ja/nein |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Kompressor überprüft? Separates Prüfprotokoll erstellt: ja/nein |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Luftabgabegerät-Eichstempel: Jahr: 20__ 1. Geräte-Nr.________________; Jahr: 20__ 2. Geräte-Nr. _______________ |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Prüfstempel-Feuerlöscher: Datum eingetragen: 20 ____ |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Fahrbahnverfugung und Fläche kontrolliert? Separates Prüfprotokoll erstellt: ja/nein |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Abschaltautomatik bei Tankautomaten (Zeitkreis) kontrolliert? Separates Prüfprotokoll erstellt: ja/nein |  |  |  |  |  |
| Nr. | Ergebnis der Prüfungen, Inspektionen und Messungen | R | Ja | Nein | nv | x |
| 5 | Sonstiges |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Hubsteiger bei ZÜS Abnahme erforderlich: ja/nein Nichtzutreffendes durchgestrichen |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen (insbesondere zu Mängeln, deren Schwere und Art der Beseitigung) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Bestätigung: Mit der Unterschrift der Service-Fachkraft wird bestätigt, dass die Funktion der technischen Schutzmaßnahmen ist gegeben und die Anlage in ihrer Bauart seit der letzten ZÜS-Prüfung nicht verändert wurde. Ersetzte Geräte (1:1-Austausch) sind geprüft, die zugehörige Dokumentation liegt vor. |
| _______________________________________ Datum der Inspektion _______________________________________ ___________________________ _________________________________ Unterschrift Service-Fachkraft Name in Druckbuchstaben Datum/Unterschrift/Stempel Tankstelle Name in |

# Text boxes

Stempel von Fachbetrieb oder Name, Straße, PL/Ort

Tankstellenstellen-Stempel einsetzen oder Name, Straße, PL/Ort eintragen